Predlog strojne opreme in izbira

Na podlagi zahtevkov projektne naloge, se poda osnutek strojne opreme za izvajanje komunikacije med merilno napravo trdih delcev in strežnikom za shranjevanje in prikaz podatkov na spletu.

Pri pregledu vseh značilnosti tako funkcijskega kot ne-funkcijskega okolja smo pripravili v pogled naprave, ki bi lahko služile kot vmesnik za prenos podatkov iz merilnika cca 600€ do strežnika.

Kot je navedeno, mora naprava vsebovati nekaj pomembnih zahtev

- samostoječi računalnik brez gibljivih delov

- povezava do interneta

- Linux operacijski sistem

- vsa koda mora biti pod LGPL licenco

- kompaktnost in združljivost.

Na tem področju se je preiskala kopica opreme, med katerimi so izpostavili 3, ki so značilnostim odgovarjale in zanj je možno izvesti želeno aplikativno metodo.

Seznam treh ožjih izbranih naprav:

- MOXA  W315-LX 1xRS232 ali MOXA  W325-LX 2xRS232

- MOXA OnCell G2150i

- Mini PC + USB srerial com port + USB gprs key

Prvi in po skupnem mnenju je Moxa W325-LX, je komunikacijska naprava napajana z usmernikom 230/24VDC. V sami napravi dobimo sledeče: mini računlnik za AMR9 procesorsko enoto in linux OS prirejen za napravo. Spominski modul za branje kartic SD za razširitev spomina. Dvojna komunikacijska vrata RS232, GSM/GPRS modul za komunikacijo z ponudnikom mobilnega omrežja tako telefonske kot podatkovnega. Mrežni priključek za povezovanje v ethernet omrežje. Vsekakor pa je prednost v dimenzijah naprave kar je razvidno v spodnji tabeli.

Drugi je podobna naprava, ki lahko sprejem oz prebere podatke iz vrat RS232 in jih direktno pošlje na strežnik s pomočjo brezžičnega mobilnega omrežja, ne vsebuje svojega OS in ne more shranjevat podatkov na lasten medij.

Tretja naprave je pa nakup enega izmed mini računalnikov ter nanj dodatni priklop z uporabo USB vmesnika za vrata RS232 in vmesnika za GPRS modem, ki je uporaben za mobilni internet in je dobavljiv pri mobilnem operaterju. Z mini računalnikom je tako rekoč izvedba preprostejša, vendar je velikost same enote prekomerna glede na prostor, ki je na voljo v sami merilni enoti.

Razlike med vsemi izdelki so tako cenovne, prostorske ter zmogljivostne. Prikazal bom v tabeli razlike med napravami:

| Značilnosti | W325-LX | OnCell G2150i | Mini PC |
| --- | --- | --- | --- |
| Velikost | 80x110x25mm | 125x80x30mm | 200x200x50mm |
| Odpornost - temp | -10 do 85°C | -10 do 60°C | -5 do 60°C |
| Odpornost - vlaga | 95% | 95% | 80% |
| Linux | DA | NE | DA |
| Gsm/Gprs | DA | DA | Vmenik - mobilni |
| RS232 | 2xDA | DA | Vmesni za RS 232 |
| Napajanje | 230/24VDC | 230/24VDC | 230V |
| Razširitev spomina | DA – SD | NE | Ni potrebe |
| Gibljivi deli | NE | NE | DA/NE SDD |
| Cena bez ddv | 586€ | 284€ | 400-600€ |